П Р О Е К Т

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  .06.2013  №

с.Березовик

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Березовикского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Березовикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Березовикского сельского поселения  (Приложение 1).

2. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник» и на официальном сайте  Администрации Березовикского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения     В.А.Ульянов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Березовикского сельского поселения

от .06.2013  №

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

БЕРЕЗОВИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

2013 год

Состав схемы водоснабжения и водоотведения Березовикского сельского поселения на период до 2023г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Березовикского сельского поселения включает  в себя:

I.Общие положения.

II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения.

III. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

IV. Общую характеристику сельского поселения.

Раздел 1.  I.Существующее положение в сфере  водоснабжения

Раздел 2.  I.Существующее положение в сфере  водоотведения

V. Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения.

VI. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения

I. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Березовикского сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения , ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Березовикского сельского поселения   Окуловского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план поселения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

# Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

# Основные термины:

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

-централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2. Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

III.  Основные  цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Березовикского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2023года.

IV. Общая характеристика сельского поселения

Березовикское сельское поселение входит в состав Окуловского муниципального района Новгородской области.

Площадь территории Березовикского сельского поселения составляет – 44 781 Га.

Территория сельского поселения расположена в западной части Окуловского района. По территории муниципального образования есть крупные реки Боровна, Шегринка, Мста, Перетна, Хоринка и озера: Перетно, Заозерье, Боровно, Льняное и т.д.

Территорию района пересекает участок железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

В состав Березовикского сельского поселения входит 30 населенных пунктов.

Административным центром поселения является с. Березовик.

Численность населения Березовикского сельского поселения на 01.01.2012 – 811 человек, что составляет 3 % от общего населения Окуловского муниципального района.

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории Березовикского сельского поселения расположено 30 сельских населенных пунктов, которые группируются по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население).

Таблица № 1

| Порядковый номер | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | СНП без постоянного населения |  |
| 1 | д. Дружная Горка | 0 |
| 2 | д. Ивники | 0 |
| 3 | д. Малый Борок | 0 |
| 4 | д. Малое Заозерье | 0 |
| 5 | д. Хирики | 0 |
|  | СНП с населением от 1 до 5 жителей |  |
| 6 | д. Дорищи | 4 |
| 7 | д. Заречье | 1 |
| 8 | д. Лапустино | 4 |
| 9 | д. Новики | 5 |
| 10 | д. Подол | 3 |
| 11 | д. Стари | 5 |
| 12 | д. Талыженка | 2 |
|  | СНП с населением от 6 до 50 жителей |  |
| 13 | д. Берёзовик | 11 |
| 14 | д. Борок | 42 |
| 15 | д. Васильково | 9 |
| 16 | д. Забродье | 16 |
| 17 | д. Заозерье | 42 |
| 18 | ж/д ст. Заозерье | 14 |
| 19 | д. Корытница | 29 |
| 20 | д. Лядчино | 18 |
| 21 | д. Мануйлово | 14 |
| 22 | д. Мошниково | 22 |
| 23 | д. Новоселицы | 43 |
| 24 | д. Перетно | 38 |
| 25 | д. Снараево | 29 |
| 26 | д. Федосково | 9 |
| 27 | д. Федорково | 9 |
| 28 | д. Юрьево | 10 |
|  | СНП с населением от 51 до 200 жителей |  |
| 29 | д. Завод | 94 |
|  | СНП с населением от200 до 1000 жителей |  |
| 30 | с. Березовик | 338 |
| Всего: 811 |

Самыми крупными населенными пунктами являются с.Березовик (338 чел.), численность которой составляет 41,7% от всего населения Березовикского СП и д.Завод (94 человек, или 11,6% от всего населения поселения).

Современный жилищный фонд Березовикского сельского поселения характеризуется наличием только частного жилищного фонда (100%).Уровень благоустройства жилищного фонда поселения является крайне низким. Обеспечение жилищного фонда Березовикского сельского поселения какими-либо видами инженерного оборудования практически отсутствует полностью, за исключением: 2,37%, водопроводом (табл.2. )

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2012г.        Таблица № 2

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 750,00 | 2,37% |
| Канализацией | 0,00 | 0% |
| Центральным отоплением | 0,00 | 0% |
| Горячим водоснабжением | 0,00 | 0% |
| Природным газом | 0,00 | 0% |
| Ваннами (душем) | 0,00 | 0% |

Раздел 1.  I.Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения

1.Ресурсоснабжающая организация

Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является  МУП  «Водоканал» Окуловского городского поселения », выполняющий работы и оказывающий услуги в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых   МУП  «Водоканал» Окуловского городского поселения  в с.Березовик осуществляются непосредственно через кассу предприятия.

2. Характеристика систем централизованного водоснабжения населённых пунктов поселения

Таблица № 3

| № № | Наименование населенного пункта | Кол-во общих колодцев | Кол-во приусадебных колодцев, скважин. | Кол-во артскважин, открытых водозаборов | Глубина скважин,м дебит скважин м3/час | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетеи, км. | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Березовик | 5 | - | 1/- | 55 / 6,0 | 1/25/10,0 | 2,80 | 2 |
| 2 | д. Новоселицы | 1 | - | -/1 | сооружения и сети г. Окуловка |
| 3 | д. Мануйлово | 1 | * | 1/- не действ. | * / * | 1/*/* не действ. | * | * |

Территории первого пояса зоны санитарной охраны (зона строгого режима) артезианской скважины озеленена и имеет ограждение.

В с. Березовик, из скважины вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки. Пожарных гидрантов на сети нет. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2,80 км.

Водоснабжение д. Новоселицы осуществляется от сетей хозяйственно- питьевого водопровода г. Окуловка. Сети тупиковые, имеются две водоразборные колонки, пожарных гидрантов на сети нет.

В настоящее время в остальных населенных пунктах Березовикского сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Водопотребление существующей застройки по Березовикскому сельскому поселению составляет 94,08 м3/ сут:

- на хозяйственно- бытовые нужды 53,53 м3/ сут

- на полив 40,55 м3/ сут

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02.-84*:

- 50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных внутренним водопроводом без канализации.

- 50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев и водоразборных колонок.

-   50  л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-  10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами питания, бытовые услуги и пр.

3.Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению

-Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

- Отсутствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

4.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

5. Проектные предложения.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Березовикского сельского поселения проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода;

- поэтапную реконструкцию существующих сетей и замену изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу :диаметр- 110-63 мм. из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ  18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Раздел 2. I. Существующее положение в сфере  водоотведения

В состав Березовикского сельского поселения Окуловского муниципального района входят 30 населённых пунктов.

Во всех населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно - бытовой канализации отсутствует, жилые дома и общественные здания канализованы в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы, за исключением детского сада в с. Березовик. Сточные воды от здания детского сада отводятся в резервуар-накопитель. Резервуар - накопитель очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на биологические очистные сооружения  (БОС)  г. Окуловка.

Водоотведение от существующей застройки поселения составляет  25,55  м3/сут.

2. Проектные предложения.

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для создания и совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

обеспечение населенных пунктов автономными системами очистки заводского изготовления;

переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

V.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Предполагается развитие индивидуального жилищного строительства как на новых территориях в районе деревень Мануйлово, Заозерье, Дорищи, села Березовик, так и на участках в пределах существующих границ населенных пунктов сельского поселения.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники водоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства новых водопроводных сетей нет.

Развитие централизованной системы канализации не предусматривается. Для  строительства в районе деревень Мануйлово, Заозерье, Дорищи и села Березовик сохраняется существующая система водоотведения  с отведением сточных вод в выгребные септики.

VI. Графическая часть  схемы  холодного  водоснабжения  ( приложение 1)